## Slide 1
⚙
Python trong
Điều khiển Robot &
Xử lý ảnh kỹ thuật
Bài thuyết trình chuyên sâu | Môn: Nhập môn Công nghệ số & ỨDTTNT
Nguyễn Tiến Tài | Ngành Cơ điện tử | UET – ĐHQGHN
2025 – 2026

## Slide 2
NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
01
Tổng quan về Python trong Robotics
02
Kiến trúc hệ thống Robot + Camera
03
Điều khiển Robot – Kinematics với Python
04
Bộ điều khiển PID bằng Python
05
Xử lý ảnh kỹ thuật – Computer Vision
06
Tích hợp: Robot Pick-and-Place tự động
07
Mã nguồn & Demo kết quả
08
Kết luận & Hướng phát triển

## Slide 3
TẠI SAO PYTHON TRONG ROBOTICS?
01
🐍 Cú pháp đơn giản
Dễ đọc, dễ viết – phù hợp cho nghiên cứu và phát triển nhanh
📦 Thư viện phong phú
NumPy, OpenCV, ROS, PyTorch, Matplotlib...
🤖 Hỗ trợ ROS/ROS2
Robot Operating System tích hợp Python API đầy đủ
🔬 Khoa học dữ liệu
Xử lý dữ liệu cảm biến, phân tích tín hiệu, machine learning
⚡ Cộng đồng lớn
Hàng triệu tài liệu, ví dụ và thư viện mã nguồn mở
🔧 Cross-platform
Chạy trên Raspberry Pi, Jetson Nano, PC – linh hoạt triển khai

## Slide 4
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ROBOT + CAMERA
02
📷
CAMERA
Thu ảnh
real-time
▶
🔍
XỬ LÝ ẢNH
Threshold
Sobel Edge
▶
📍
PHÁT HIỆN
Detect Object
Bounding Box
▶
🧠
LẬP KẾ HOẠCH
IK Solver
Waypoints
▶
⚙
ĐIỀU KHIỂN
PID Controller
Joint Control
Class Robot2DOF
→ Forward & Inverse Kinematics cho robot 2-DOF phẳng
Class PIDController
→ Bộ điều khiển PID số với anti-windup, tính toán theo bước thời gian
Class ImageProcessor
→ Threshold nhị phân, Gaussian blur, Sobel edge, phát hiện vật thể
Class RobotWithCamera
→ Tích hợp toàn bộ pipeline từ camera đến điều khiển chuyển động

## Slide 5
ĐIỀU KHIỂN ROBOT – KINEMATICS
03
Lý thuyết Kinematics
Robot 2-DOF: 2 khớp quay (Revolute Joint)
L1 = 1.0m (link 1), L2 = 0.8m (link 2)
▸ Động học thuận (FK):
x = L1·cos(θ1) + L2·cos(θ1+θ2)
y = L1·sin(θ1) + L2·sin(θ1+θ2)
▸ Động học ngược (IK):
cos(θ2) = (x²+y²−L1²−L2²) / 2L1L2
θ1 = atan2(y,x) − atan2(k2,k1)
▸ Vùng làm việc:
Rmax = L1 + L2 = 1.8 m
# robot_simulation.py
class Robot2DOF:
def __init__(self, L1=1.0, L2=0.8):
self.L1 = L1
self.L2 = L2
def forward_kinematics(self, t1, t2):
x1 = self.L1 * cos(t1)
y1 = self.L1 * sin(t1)
x2 = x1 + self.L2 * cos(t1+t2)
y2 = y1 + self.L2 * sin(t1+t2)
return (x1,y1), (x2,y2)
def inverse_kinematics(self, x, y):
c2 = (x**2+y**2-L1**2-L2**2)
/ (2*L1*L2)
t2 = acos(clamp(c2,-1,1))
k1 = L1 + L2*cos(t2)
k2 = L2*sin(t2)
t1 = atan2(y,x)-atan2(k2,k1)
return degrees(t1), degrees(t2)

## Slide 6
BỘ ĐIỀU KHIỂN PID BẰNG PYTHON
04
P – Tỷ lệ
Kp × e(t)
Phản ứng tức thì với sai số hiện tại. Kp lớn → nhanh nhưng dễ dao động.
I – Tích phân
Ki × ∫e dt
Triệt tiêu sai số tĩnh (steady-state error). Tích lũy theo thời gian.
D – Vi phân
Kd × de/dt
Dự đoán xu hướng sai số, giảm vọt lố (overshoot). Làm trơn điều khiển.
class PIDController:
def __init__(self, Kp=2.0, Ki=0.1, Kd=0.5, dt=0.01):
self.Kp, self.Ki, self.Kd, self.dt = Kp, Ki, Kd, dt
self.integral = 0.0; self.prev_error = 0.0
def compute(self, setpoint, current):
error = setpoint - current # Sai số
self.integral += error * self.dt # Tích phân
derivative = (error - self.prev_error) / self.dt # Vi phân
output = self.Kp*error + self.Ki*self.integral + self.Kd*derivative
self.prev_error = error
return output, error

## Slide 7
XỬ LÝ ẢNH KỸ THUẬT – COMPUTER VISION
05
1. Ảnh gốc
create_test_image()
Grayscale 64×64
→
2. Gaussian Blur
gaussian_kernel()
apply_kernel()
→
3. Phát hiện cạnh
sobel_edge_
detection()
→
4. Threshold
threshold()
binary image
→
5. Detect Object
find_objects()
bounding boxes
Gaussian Blur
kernel = exp(-(x²+y²)/2σ²) | Làm mờ để giảm nhiễu trước khi phát hiện cạnh
Sobel Edge Detection
Gx, Gy kernels 3×3 | magnitude = √(Gx²+Gy²) | Phát hiện biên vật thể
Binary Threshold
pixel > thresh → 255, else 0 | Tách vật thể khỏi nền ảnh
Connected Components
BFS duyệt pixel liên thông | Tìm bbox, centroid, area của vật thể

## Slide 8
TÍCH HỢP: ROBOT PICK-AND-PLACE TỰ ĐỘNG
06
BƯỚC 1
Khởi tạo
RobotWithCamera
→
BƯỚC 2
Camera chụp
& phát hiện vật
→
BƯỚC 3
Xử lý ảnh
Sobel + Threshold
BƯỚC 4
Lập kế hoạch
Waypoints
→
BƯỚC 5
IK Solver
tính góc khớp
→
BƯỚC 6
PID điều khiển
di chuyển
✓ Kết quả: Phát hiện 2 vật thể | Tỷ lệ thành công 100% | FK error = 0.000000 m | Sai số IK ≈ 0

## Slide 9
KẾT QUẢ DEMO – OUTPUT CHƯƠNG TRÌNH
07
● ● ● Terminal Output
[1] Robot 2-DOF: L1=1.0m, L2=0.8m
Vùng làm việc: R = 1.80 m
[2] Phát hiện: 2 vật thể
Vật 1: bbox=(10,10,29,29), area=400px
Vật 2: bbox=(35,35,54,54), area=400px
[3] Gaussian blur: kernel 3x3, σ=1.0
Sobel edge density = 15.5%
[5] Waypoint 1: (-0.260,-0.260) ✓
θ1=-182.7°, θ2=160.1°
Waypoint 2: (0.240,0.240) ✓
θ1=-0.6°, θ2=162.4°
[6] Hoàn thành: 2/2 | Tỷ lệ: 100%
[7] IK(0.8,0.5) → FK err=0.000000m
IK(1.0,0.3) → FK err=0.000000m
100%
Tỷ lệ
thành công
0.000
FK Error
(m)
2/2
Waypoints
hoàn thành
2
Vật thể
phát hiện

## Slide 10
CẤU TRÚC MÃ NGUỒN PYTHON
class Robot2DOF
Mô phỏng động học robot 2 bậc tự do
def __init__(L1, L2)
def forward_kinematics(θ1, θ2)
def inverse_kinematics(x, y)
def workspace_radius()
class PIDController
Bộ điều khiển PID số cho các khớp robot
def __init__(Kp, Ki, Kd, dt)
def compute(setpoint, current)
def simulate_trajectory(target, steps)
class ImageProcessor
Xử lý ảnh: lọc, phát hiện cạnh, tách vật thể
def create_test_image(size)
def threshold(img, thresh)
def sobel_edge_detection(img)
def find_objects(binary)
class RobotWithCamera
Tích hợp toàn hệ thống Pick-and-Place
def capture_and_detect()
def plan_path(objects)
def move_to(x, y)
def run_pick_and_place()

## Slide 11
ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CƠ ĐIỆN TỬ
🏭
Dây chuyền sản xuất
Robot pick-and-place tự động phân loại sản phẩm theo hình dạng, màu sắc qua camera công nghiệp
🔬
Kiểm tra chất lượng
Phát hiện lỗi bề mặt sản phẩm bằng Sobel edge detection và phân tích histogram
🚗
Xe tự hành
Kết hợp IK solver + PID điều khiển bánh xe, xử lý ảnh phát hiện làn đường, vật cản
🤖
Phẫu thuật robot
Điều khiển cánh tay phẫu thuật với độ chính xác cao, camera nội soi xử lý real-time
📦
Kho thông minh
Robot tự động nhận diện, phân loại và sắp xếp hàng hóa theo tọa độ 3D
🛸
UAV / Drone
Ổn định bay bằng PID 3 trục, camera phát hiện địa điểm hạ cánh tự động

## Slide 12
THƯ VIỆN & CÔNG CỤ PYTHON CHO ROBOTICS
NumPy
Tính toán ma trận, mảng số học tốc độ cao — nền tảng của mọi thuật toán robot
pip install numpy
OpenCV
Xử lý ảnh và video toàn diện — threshold, contour, feature detection, camera
pip install opencv-python
SciPy
Tối ưu hóa, kinematics, signal processing — phân tích hệ thống điều khiển
pip install scipy
Matplotlib
Vẽ đồ thị quỹ đạo robot, PID response, phân tích kết quả thực nghiệm
pip install matplotlib
ROS/rclpy
Robot Operating System — middleware chuẩn công nghiệp cho robot thực tế
sudo apt install ros-humble
PyBullet
Mô phỏng vật lý robot 3D, kiểm thử thuật toán trước khi deploy phần cứng
pip install pybullet

## Slide 13
SO SÁNH: FORWARD vs INVERSE KINEMATICS
FORWARD KINEMATICS (FK)
Input: Góc khớp (θ1, θ2)
Output: Vị trí (x, y)
Công thức:
x = L1·cos(θ1) +
L2·cos(θ1+θ2)
y = L1·sin(θ1) +
L2·sin(θ1+θ2)
Đặc điểm:
• Luôn có nghiệm duy nhất
• Tính toán đơn giản, nhanh
• Dùng để kiểm tra vị trí
INVERSE KINEMATICS (IK)
Input: Vị trí mong muốn (x,y)
Output: Góc khớp (θ1, θ2)
Công thức:
cos(θ2) = (x²+y²-L1²-L2²)
/ (2·L1·L2)
θ1 = atan2(y,x)
- atan2(k2,k1)
Đặc điểm:
• Có thể không có nghiệm
• Có thể có nhiều nghiệm
• Cần kiểm tra vùng làm việc
⟺

## Slide 14
HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO
GIAI ĐOẠN 1
Ngắn hạn
Tích hợp OpenCV thực tế thay NumPy thuần
Thêm robot 3-DOF, 6-DOF
Kết nối Raspberry Pi / Arduino
GIAI ĐOẠN 2
Trung hạn
Triển khai ROS2 + Python
Deep Learning (YOLO) phát hiện vật thể
Quỹ đạo tránh vật cản (A*, RRT)
GIAI ĐOẠN 3
Dài hạn
Robot học tăng cường (Reinforcement Learning)
Digital Twin – mô phỏng 3D real-time
Ứng dụng vào đề tài nghiên cứu UET

## Slide 15
KẾT LUẬN
✓
Python là ngôn ngữ lý tưởng cho Robotics
Cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng mạnh
✓
Kinematics là nền tảng điều khiển robot
FK/IK giải quyết bài toán chuyển đổi không gian khớp – không gian làm việc
✓
PID Controller hiệu quả và dễ triển khai
Bộ điều khiển kinh điển phù hợp với robot công nghiệp và nghiên cứu
✓
Xử lý ảnh tích hợp hoàn chỉnh pipeline
Từ thu ảnh → lọc nhiễu → phát hiện cạnh → nhận diện vật thể
Nguyễn Tiến Tài | Cơ điện tử | UET – ĐHQGHN | 2025-2026